## Slide 1: Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод
ООО «НВК»

## Slide 2
Очистка сточных вод
коттеджных поселков
Общие сведения
Оборудование предназначено для очистки хоз-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод
В основу очистки заложен биологический метод
Корпус сооружений армированный стеклопластик / металл с антикоррозийным покрытием.
Возможность подземного или наземного размещения сооружений.
Сброс очищенных стоков в водоем, на рельеф, в сооружения подземной фильтрации

## Slide 3: Тип сооружений «НВК-БИО»

## Slide 4: Сброс очищенных стоков в грунт

## Slide 5: Сброс очищенных стоков в грунт

## Slide 6
Тип сооружений «НВК-Р»

## Slide 7
Тонкослойный модуль
Тип сооружений «НВК-Р»
ББЗ блок биологической очистки

## Slide 8
Обеззараживание

## Slide 9
Степень очистки стоков при параметрах
входящих стоков:
        по БПКполн не более 250 мг/л
        по взвешенным не более 225 мг/л
НВК-БИО:
        по БПК не более 10-15 мг/л
        по взвешенным не более 10-15 мг/л
НВК-Р:
        по БПК не более 3-5 мг/л
        по взвешенным не более 3-5 мг/л
Степень очистки

## Slide 10
• Обслуживание установки заключается в периодическом откачивании избыточного ила, промывке фильтров компрессоров и включении дополнительных аэраторов.
• Периодичность обслуживания зависит от производительности оборудования и составляет:
Откачка избыточного ила | В зависимости от производительности
Обслуживание электрооборудования (компрессоры, насосы и уф-установка) | В соответствии с техническими паспортами заводов изготовителей
Включение/выключение системы встряхивания полимерной загрузки и тонкослойных модулей | 1-2 раза в месяц
Обслуживание установки

## Slide 11
Сооружения биологической очистки сточных вод наземного разме
Схема установки моноблочного типа

## Slide 12
Сооружения биологической очистки сточных вод крупных населенных пунктов

## Slide 13
Сооружения биологической очистки сточных вод крупных населенных пунктов
Схема установки модульного типа

## Slide 14
Технология очистки

## Slide 15
Наземные сооружения биологической очистки в сборе . Состоят из блоков очистки, павильона, лестниц, мостиков, трубопроводов, арматуры

## Slide 16
Вид внутри технологического павильона для размещения узла уф обеззараживания, компрессорного оборудования, станции дозирования реагентов, блока обезвоживания и шкафов управления

## Slide 17
Мешочный обезвоживатель
1. корпус стальной; 2. фильтровальный мешок из нетканого полотна; 3. отводящий трубопровод; 4. впускная горловина
1. корпус стальной; 2. шкаф управления; 3. насос одновинтовой для подачи осадка трубная обвязка; 4. насос дозирующий мотор-редуктор ; 5. устройство перемешивающее; 6. блок приготовления и дозирования реагента;

## Slide 18
Установка обезвоживания осадка, размещается в павильоне. Обезвоженный осадок имеет влажность не более 80%.
Шнековый обезвоживатель

## Slide 19
Модульная конструкция станции сокращает размеры очистных сооружений
Полная заводская готовность модулей сооружений
Минимальный объем земляных работ
Сокращение стоимости и сроков монтажных работ
Компактность и автоматизация сооружений повышают эффективность и удобство эксплуатации
Преимущества сооружений модульного типа в сравнении с железобетонными сооружениями

## Slide 20: Жироуловители «НВК-Ж»
• Назначение оборудования заключается в улавливании неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, направляемых на очистные сооружения от кафе, ресторанов, кухонь мясоперерабатывающих и других подобных предприятий, перед сбросом в сети канализации.
• Оборудование предназначено для подземного размещения на самотечном канализационном коллекторе.

## Slide 21: Общие сведения
• Жироуловитель изготавливается на основе стеклопластиковой емкости
• Оборудование выпускается полностью готовым к монтажу
• Производительность жироуловителей стандартной конструкции составляет от 1 до 20 л/с, но по желанию заказчика возможно изготовление оборудования большей производительности
• В зависимости от производительности жироуловитель может быть вертикального либо горизонтального исполнения
Эффективность очистки:
• по жирам – 50-60%
• по взвешенным веществам – до 50%

## Slide 22: Датчик уровня
• Датчик уровня предназначен для сигнализации о необходимости произвести откачки накопившегося жира
• Жироуловитель комплектуется датчиком уровня по желанию заказчика

## Slide 23
Обслуживание
Обслуживание установки заключается в периодической откачке
жирового слоя и осажденных веществ из обеих камер установки
Необходимость откачки определяется визуально либо при помощи датчика уровня
Откачка производится вакуумной машиной через стояки для откачки

## Slide 24: Жироуловитель под мойку